## Slide 1: Vasötvözetek tulajdonságai, előállítása és felhasználása

## Slide 2: Óra témája
Vas tulajdonságai
Vas előállítása
Vas felhasználása

## Slide 3: Ismétlés – Szerkezeti anyagok
- Szerkezeti anyagok csoportosítása
- Szerkezeti anyagok felismerése

## Slide 4: Az anyag körforgása
Bányászat
nyersanyagok
Eljárás technikai módszerekkel
Pl. kohászat
Szerkezeti anyag
Tervezés
gyártás
Föld, földkéreg
(ércek, természetes anyagok, szén, kőolaj, földgáz stb.)
Elhasználódás
Hulladék, szemét
Üzemeltetés, használat
TERMÉK
Újrahasznosítás

## Slide 5: A színvas tulajdonságai 1
Ezüstszürke színű
Kis szilárdságú lágy fém (mechanikai és technológiai tulajdonságát a széntartalma határozza meg)
Közepes hő- és elektromosvezető
Olvadáspontja 1526°C
Nehézfém - sűrűsége 7,8 g/cm3
Természetben vegyületekben fordul elő
Mágnesezhető
A mágneses mező hatására erősen mágneseződnek és a mágneses mező megszűnte utána is mágnesesek magadnak – ferromágnesesség.

## Slide 6
Korrózió szempontjából aktív – párás/nedves levegőn könnyen oxidálódik (nem korrózióálló) - Oxidrétege nem védi meg a további reakcióktól
Megfelelő hőmérsékletre hevítve meggyullad
A rozsda víz és oxigén jelenlétében kialakuló barnás színű, porózus szerkezetű vas-oxid.
A reve hő és oxigén jelenlétében alakul ki (hegesztés, hőkezelés, kovácsolás során), szürke színű, réteges szerkezetű vasoxid.
Fémiparban az ötvözeteit használják – legfontosabb ötvözője a szén (C).
A színvas tulajdonságai 2

## Slide 8
Korrózió: a fémeknek (és más anyagoknak) a környezet hatására, kémiai reakció következtében a felületről kiinduló tönkremenetele.
Fém bevonat (ón, nikkel, kadmium…)
Szervetlen nemfémes bevonat (zománc, kerámia)
Szerves bevonatok (gumi, PVC, festék, porbevonat, stb.)
Olajos védőfilm
Katódos/anódos fémvédelem
Horganyzás – cinkbevonat
Korrózióálló ötvözetek készítése
Rozsda megelőzése / Korrózióvédelem

## Slide 9: A vasgyártáshoz szükséges anyagok
Alapanyaga : Vasérc
Segédanyagok :
Koksz – mesterséges szén
Tüzelőanyag - égésével biztosítja a megfelelő hőmérsékletet
Redukálószer - redukálja a vas-oxidokat
Ötvöző - ötvözi a nyersvasat
Porózus szerkezetével biztosítja a gázok szabad áramlását
Mészkő – salakképzőanyag (megköti a meddőkőzetet) – megvédi az olvadt vasat az újraoxidálódástól
Levegő – felforrósított levegő és kokszot elégetve biztosítja a redukcióhoz szükséges hőmérsékletet
Oxigént szolgáltat a szén égéséhez
ha oxigénnel dúsítják, akkor a reakciók magasabb hőmérsékleten, gyorsabban játszódnak le

## Slide 10: Legismertebb vasércek
kemény, tömör, vastartalma: 70% vörös színű, vastartalma: 20-60% rozsda szín, vastartalma: 25-50% vastartalma: 30-40%

## Slide 11
Izzó koksz oltókocsiba történő töltése
Oltótorony

## Slide 12
A nagyolvasztó
Nyersvas-gyártás
• A bányászott vasérc előkészítése => aprítás => dúsítás => pörkölés=>kötőanyaggal való keverés => zsugorítása => adagolása a nagyolvasztóba.
• A dúsított vasérc, a koksz és a salakképző anyag lefelé mozog.
• A befúvott levegő alulról felfelé áramlik.
• A lefelé mozgó vas a fűtőanyagból és a salakanyagból szenet, szilíciumot, mangánt, ként, foszfort vesz fel.
• A nyugvóban megkezdődik a salakképződés, a vas megolvad és a salakkal együtt a medencébe csöpög.
• A salak kisebb fajsúlyú, és az olvadék tetején marad, ezt folyamatosan távolítják el. – külön csapolják
- Salak felül
- Nyersvas alul

## Slide 13
A nyersvas és a salak a nagyolvasztó alján gyűlik össze – salak felül. (eltérő magasságokban üstökbe csapolják)
Nyersvas (főtermék)
kb 4% szenet tartalmaz
rideg és törékeny
felhasználása : acélgyártás, öntés (öntöttvas termékek gyártása)
Salak
mennyisége megegyezik a nyersvaséval
felhasználása : építkezésekhez (útépítés)
Torokgázok
A folyamat terméke

## Slide 16
A vas-szén ötvözetek előállítása
Attól függően. hogy milyen segédanyagokat adagoltak a nagyolvasztóba kerülő elegyhez szürke vagy fehér nyersvas keletkezik.

## Slide 17
Az öntöttvas
- A szürkenyersvas felhasználási módja.
- Újraolvasztják, majd formákba öntik

## Slide 18
Vas alapú szerkezeti anyagok
A leggyakrabban használt szerkezeti anyagok a vasötvözetek.
A vas (Fe) legfontosabb ötvözője a szén (C).
A C<2% karbontartalmú ötvözetek, az acélok. (meleg/hidegalakítás)
A C>2% szenet tartalmazó anyagok az öntöttvasak. (öntészeti eljárások)
A szén mellett más ötvözőket nem tartalmazó acélokat nevezzük ötvözetlennek vagy szénacélnak.

## Slide 19
Ötvözet: olyan fémes tulajdonságú anyag, amelyeket egy alapfém és egy vagy több ötvöző anyag egymásban való oldásával, összeolvasztásával hozunk létre. – tulajdonságok javítása a cél
Gyengén ötvözött acél < 5-20% < erősen ötvözött acél
Az ötvözetek összetétele:
Alapfém: az ötvözetben legnagyobb mennyiségben jelenlévő fém, amelynek a tulajdonságait javítani akarjuk
Ötvöző: fém, félfém (szén, szilícium), nemfémes (pl. foszfor) elem, amelyek javítják az alapfém tulajdonságait
Járulékos ötvözők: elősegítik az ötvözők hatását
Szennyezők: károsan befolyásolják az alapfém tulajdonságait, általában a gyártási folyamat közben maradnak, vagy kerülnek az ötvözetbe. Például, a kén, és foszfor oxigén, hidrogén, nitrogén az acélban.
Az acélok fő ötvözőelemei, szennyezői

## Slide 21: Acélgyártás
Az acélgyártás lényege, hogy csökkentsék a nyersvas széntartalmát és a szennyező elemek mennyiségét, valamint az ötvöző elemek bevitelével javítsák a tulajdonságait. (A káros anyagokat kiégetik, a hasznos elemeket folyékony állapotban ötvözik)
Kiinduló anyaga a nyersvas és az ócskásvas
Az acélgyártás során két fő eljárást alkalmaznak. Az egyik az oxigénes eljárás, melynek során a nagyolvasztóból frissen előállított vasat és némi acélhulladékot használnak. Az elektromos ívkemencés eljárás során pedig csak acélhulladékot használnak fel.
Az acélgyártás szakaszai: - frissítés/kiégetés, amelynek során a szén jelentős része kiég - dezoxidálás – oxigén eltávolítása - ötvözés – tulajdonságok javítása
A folyékony acélt kokillába, vagy folyamatos öntőgépbe öntik és kristályosítják.

## Slide 23
Konverteres acélgyártás

## Slide 24
Elektroacélgyártás
Két fő változata a legelterjedtebb
– Ívfényes kemence
– Indukciós kemence
• Nagy villamos energia fogyasztás
• Nagyon jól szabályozhatók
• Ötvözött és különleges acélok gyártásához
nagyon kedvezőek jó szabályozhatóságuk okán

## Slide 26
További képek/videok
Acélgyártás https://www.youtube.com/watch?v=vZJxdmZQwn4&ab_channel=JINDALSTEEL%26POWER
Elektroacél kemence ócskavas adalékoláshttps://www.youtube.com/watch?v=nolpiat6Sk0&ab_channel=ChristopherBirkbeck Ívfényes kemence https://www.youtube.com/watch?v=hJDL9HF00Hw&ab_channel=AISTAssociationforIron%26SteelTechnology
https://www.youtube.com/watch?v=G6Uxh-xtU-g&ab_channel=RODALCO2007
https://www.youtube.com/watch?v=KtbWVp3xEqI&ab_channel=ScottBehr