## Slide 1: Megtámasztó és alátámasztó állványok

## Slide 2: Megtámasztó és alátámasztó állványok
Alkalmazásuk ott történik, ahol az épületszerkezetek önmagukban már vagy még nem megfelelően állékony
Pl.:
- meglévő statikailag különböző okokból károsodott szerkezetek: (megrepedt falak, födémek)
- helyszínen készülő szerkezetek amelyek ideiglenes alátámasztást vagy megtámasztást igényel (zsaluzatok, boltövek, stb…)
- felújítási,átalakítási munkák során ( utólagos áthidaló, nyílászáró elhelyezése)

## Slide 3: Szempontok az alá- és megtámasztó állványok kialakításához
1. Az állványokat egyedileg kell kialakítani, és tekintetbe kell venni:
- a szerkezet méretét;
- a szerkezet geometriáját, a megfelelően szilárd alátámasztó felület elhelyezkedését;
- a várható terhelést.

## Slide 4
2. Statikai számítások alapján kell meghatározni:
- a fő teherhordó faelemek méretét (hosszát keresztmetszetét);
- az alkalmazott elemkapcsolatokat (fakötéseket).
3. Merevíteni két irányban kell minden alá- és megtámasztó állványt.

## Slide 5
A meglévő, károsodott épületszerkezetek megtámasztását biztosító állványzatról:
- Az állványzat megfelelően merev és elmozdulásmentes legyen.
- A talajt megfelelően tömörítsük.
- Helyezzünk el teherelosztó pallókat.
- A megtámasztó oszlopokat kapcsoljuk egymáshoz és a másik megtámasztó álláshoz deszkákkal.

## Slide 6: Megtámasztó állvány

## Slide 12: Megtámasztó állvány építési menete
Kitűzzük a megtámasztások helyét
Tereprendezés: A szükséges földmunkával együtt elkészítjük a megtámasztások alapjait.
Elhelyezzük a teherelosztó pallót
Felállítjuk a legalsó támasztó oszlopot, megfelelő szögben levágjuk a végeit, befeszítjük és rögzítjük a teherelosztó pallóhoz az alapnál és a falnál egyaránt
Az előzőhöz hasonlóan felállítjuk a többi támasztó oszlopot is
A merevítő pallókkal a támasztó oszlopokat egymáshoz kapcsoljuk
A támasztóállásokat andráskereszt merevítéssel egymáshoz kapcsoljuk

## Slide 13: A falat megtámasztó állvány anyagszükséglete
2 emelet (6 m) magas épületet megtámasztva, 12 méteres szakaszt vizsgálva, a megtámasztásokat 3 m-re helyezve egymástól, minden megtámasztásban 3 támasztó gerendát beépítve:

## Slide 14
• 5-5-5 db támasztó oszlop (15/15 cm keresztmetszet, 3-5-7 m hosszú).
• 5 db teherelosztó talpfa (5/20 keresztmetszet, 60 cm hosszú).
• 5 db keményfa cövek.
• 5 db teherelosztó palló (5/20 keresztmetszet, 4 m hosszú).
• 5 db támasztó gerendákat összekapcsoló palló (5/20 keresztmetszet, 1 m hosszú).
• 5 db támasztó gerendákat összekapcsoló palló (5/20 keresztmetszet, 1,5 m hosszú).
• 2x4 8 db palló andráskereszt merevítéshez (7,5/15-ös keresztmetszet, min. 4 m hosszú).
•beszorító ékek (15 db)
•ácskapocs ( 20 db)
• menetes szár, csavaranya

## Slide 15: Megtámasztó állvány bontási sorrendje

## Slide 16
1. Eltávolítjuk az egyes támaszállásokat egymáshoz kapcsoló andráskereszt merevítéseket.
2. A megtámasztó oszlopokat egymáshoz kapcsoló pallók kapcsolatait oldjuk és a fal felöl haladva (a—b) eltávolítjuk a pallókat.
3. A legmeredekebb (felső) oszloptól kezdve elbontjuk a megtámasztásokat (a—c). Oldjuk az ékekkel készített kapcsolatokat, először a fal melletti, majd az alapnál lévő teherosztó pallónál. Az alsó ék oldása előtt gondoskodunk az oszlop ideiglenes megtámasztásáról.
4. A legalsó oszlop ékeinek oldása előtt a falnál lévő teherelosztó pallót meg kell fogni.
5. Eltávolítjuk a teherelosztó pallót, illetve a kitámasztó éket.
6. A megtámasztások alapjait betemetjük.
7. A bontott anyagot méret szerint deponálunk, ellenórizzük mennyiségüket és gondoskodunk a karbantartásról.

## Slide 17: Alátámasztó állvány
Az új épületszerkezeteket alátámasztó állványokról:
- Elsősorban a monolit vasbeton szerkezetek zsaluzatainak, illetve bizonyos kőműves szerkezetek mintadeszkázatainak alátámasztására használják.
- A zsaluzat (mintadeszkázat) terhén kívül az egész épületszerkezet terhét is viseli mindaddig, míg az önhordóvá nem válik.

## Slide 18
Amennyiben köztes épületszinten készül alátámasztó állvány:
- gondoskodni kell a terhek megfelelő levezetéséről;
- legtöbbször az alatta lévő szinteken is alátámasztó állványt kell készíteni;
- ügyelni kell arra, hogy a teherátadási pontok a különböző szinteken egymás fölé/alá essenek.

## Slide 19: Alátámasztó állvány

## Slide 22: Boltöv alátámasztása

## Slide 23: Alulbordás födémet alátámasztó állvány

## Slide 24: Alátámasztó állvány

## Slide 25: Alátámasztó állvány építési menete (födém alátámasztása)
Kitűzzük az alátámasztások helyét
Ha szükséges tereprendezés
Az alátámasztó szerkezet alatt elhelyezzük a teherelosztó pallókat, ékpár elhelyezése
Felállítjuk az alátámasztó oszlopokat, elhelyezzük a felső teherelosztó pallókat és ideiglenesen megtámasztjuk az oszlopokat
Ellenőrizzük az oszlopok függőlegességét és az ékekkel befeszítjük azokat
Andráskereszt deszkákkal egymáshoz kapcsoljuk az oszlopokat hossz és kereszt irányban