## Slide 1
Memóriák és Háttértárolók
Hardverismeret · 9. osztály · 2 tanóra
INFORMATIKA
9. ÉVFOLYAM
MI-TÁMOGATOTT ÓRA

## Slide 2
Mit fogunk megtanulni?
RAM fogalma
Mit jelent a véletlenszerű elérésű memória és milyen típusai vannak
Memória vs. Háttértár
Mi a különbség a munkamemória és az állandó tárolás között
SSD vs. HDD
Technológiai összehasonlítás: sebesség, ár, megbízhatóság
Teljesítmény
Hogyan befolyásolja a memóriatípus a számítógép működését

## Slide 3
Mi történik a szerkesztett adattal?
A memória a számítógép munkamemóriája
Amikor egy dokumentumot szerkesztesz, az adat aktívan a RAM-ban tárolódik. Kikapcsoláskor ez az információ eltűnik – hacsak el nem mentetted.
A memória gyors, de illékony: áram nélkül elveszíti tartalmát. A háttértároló állandó, de lassabb.

## Slide 4
RAM – Véletlenszerű Elérésű Memória
A RAM a számítógép aktív munkaterülete. Minél nagyobb és gyorsabb, annál több feladatot kezel egyszerre.
1
DRAM
Dinamikus RAM – régebbi típus, ma már nem használatos. Folyamatos frissítést igényel.
2
SRAM
Statikus RAM – nagyon gyors, de drága. Cache-memóriákban alkalmazzák a processzor közelében.
3
SDRAM
Szinkron DRAM – az órajelhez szinkronizálva működik, hatékonyabb adatátvitel.
4
DDR1–DDR5
Double Data Rate – minden generáció kétszeres adatátviteli sebességet hoz. A DDR5 a legmodernebb.

## Slide 5
ROM – Csak Olvasható Memória
Mi a ROM?
A ROM tartalmát a gyártás során rögzítik. Kikapcsolás után megmarad, nem írható felül rendes működés közben.
BIOS / UEFI
A gép indításakor ez vezérli a hardverek inicializálását
Firmware
Eszközök beágyazott vezérlőprogramjai (pl. billentyűzet, egér)

## Slide 6
2. TANÓRA
Háttértárolók – Hol laknak a fájljaid?
A RAM nem elég! Az operációs rendszer, programok és dokumentumok állandó tárolást igényelnek. Erre szolgálnak a háttértárolók.

## Slide 7
HDD vs. SSD – Részletes összehasonlítás
Szempont
HDD
SSD
Technológia
Mágneses lemez + fej
Flash memória chipek
Elérési idő
5–10 ms
~0,1 ms
Mozgó rész
Igen – sérülékeny
Nincs – robusztus
Energia
Nagyobb fogyasztás
Energiatakarékos
Ár/GB
Olcsóbb
Drágább
Mit válassz?
Az SSD minden szempontból fejlettebb: gyorsabb, csendesebb, strapabíróbb. Az HDD ott maradhat, ahol nagy kapacitás kell alacsony áron (pl. szerverek, archiválás).
A jövő egyértelműen az SSD-ké – ma már az új gépek alapértelmezett tárolója.

## Slide 8
Egyéb Tárolótechnológiák
Optikai Tárolók
CD-ROM (700 MB), DVD (4,7 GB), Blu-ray (25–50 GB). Lézersugár olvassa. Ma már kisebb szerepet játszanak.
Flash Memória
USB pendrive, memóriakártya. Hordozható, nincs mozgó alkatrész, áram nélkül is megőrzi az adatot.
Felhőalapú Tárolás
Távoli szervereken tárolt adat. Elérés interneten keresztül. Nem fizikai eszköz a felhasználó oldalán.

## Slide 9
MI-támogatott Csoportmunka
Prezentáció
MI-elemzés
Keresés
A három lépésben felépített feladat során a diákok először önállóan gyűjtenek adatokat az SSD és HDD boot idejéről, majd MI-eszközzel elemeztetik az eredményeket, végül csoportbemutatóban osztják meg a tanulságokat.
ChatGPT / Claude promptok
"Hasonlítsd össze az SSD és HDD boot időit!"
"Magyarázd el 9. osztályosoknak, miért kell RAM és háttértár is!"
"Készíts összehasonlító táblázatot RAM és ROM között!"
Mit értékelünk?
RAM és háttértár közötti különbség megértése
SSD és HDD előnyei/hátrányai
Aktív részvétel és értelmes MI-használat

## Slide 10
Összefoglalás és Házi Feladat
Legfontosabb tanulságok
RAM = gyors munkamemória, áram nélkül törlődik
ROM = állandó, nem módosítható tároló (BIOS)
HDD = olcsó, nagy kapacitás, lassabb
SSD = gyors, modern, energiahatékony – a jövő
🏠 Házi Feladat
Vizsgáld meg az otthoni eszközöd memóriáit és háttértárolóit!
Készíts 1 oldalas összehasonlítást az iskolai gépekkel:
Mekkora a RAM?
HDD vagy SSD?
Milyen DDR generáció?